## Slide 1
Coupe d’un tube cathodique noir et blanc

## Slide 2
Principe de formation des images
Notion de balayage
La norme vidéo précise déjà la notion de lignes de balayage, c’est à dire la discrétisation spatiale dans le sens vertical.
Le nombre de lignes définies dans le standard CCIR ou NTSC correspond au nombre total de lignes,

## Slide 3
Principe de formation des images
Balayage progressive
L’image est constitué de 525 lignes

## Slide 4
Principe de formation des images
Balayage entrelacé
L’image(frame) est constitué de Deux trames (field)
une trame impaire et une trame paire

## Slide 5
Dès 20 images par seconde, on crée l’impression d’un mouvement fluide des images
Caracteristiques de la vidéo
Faculté limitée de perception de l’œil humain.
Une vidéo est une succession d’images

## Slide 6
Caractéristiques de la vidéo et Balayage
Standard | CCIR B,G |  | FCC(USA) M | 
Nombre de lignes | 625 |  | 525 | 
Nombre de lignes utiles | 580 |  | 480 | 
 | Fréquence | Temps | Fréquence | Temps
Image | 25 Hz | 40 ms | 30 Hz | 33.33 ms
Trame | 50 Hz | 20 ms | 60 Hz | 16.67 ms
Fréquence Ligne | 15625 Hz 25 x 625 | 64 µs | 15750 Hz 30 x 525 | 63.49 µs

## Slide 7
Signal vidéo composite
Intervalle de suppression horizontale(Horizontal blanking interval) :
L’amorçage
Le top de synchronisation de ligne
Le palier
La ligne active (active line time) :
L’amplitude du signal évolue proportionnellement à la luminance du pixel analysé dans la ligne

## Slide 8
Signal vidéo N&B composite(CCIR)

## Slide 9
Synchronisation trame
La "synchro trame" est la référence des temps d'une image.

## Slide 10
Bande passante du signal vidéo
Niveau du blanc
Niveau du noir
T
Signal correspondant à un damier
Nombre de lignes horizontale de l’image
Résolution horizontale de l’image (Nombre de lignes verticale)
Nombre d’images par seconde (frame per seconde)
Pour le standard CCIR
Format 4/3

## Slide 11
Tube cathodique couleur

## Slide 12
En dosant judicieusement les lumières, on peut obtenir toutes les nuances de couleurs avec l'intensité désirée, et même un blanc très acceptable par la combinaison :
Y = 0,3 R + 0,11 B + 0,59 V
On peut facilement retrouver, à la réception, les composantes R, V et B nécessaires au tube :
R = (R - Y) + Y
B = (B - Y) + Y
V = 1,695 Y - 0,5 R - 0,186 B
Composantes RVB

## Slide 13
Signaux du système NTSC
Les signaux codés de la manière suivante :

## Slide 14
Systèmes de couleurs
 | Composante | Valeur (systèmes 525 et 625) | Remarque
NTSC | I | –0,268 (B-Y) + 0,7358 (R-Y) | Y = 0,3 R + 0,58 V + 0,11B R-Y = 0,7 R – 0,58 V – 0,11 B B-Y = –0,3 R – 0,58 V + 0,88 B Ces valeurs tiennent compte de la correction de gamma de la caméra. Ces valeurs sont applicables aux systèmes de télédiffusion 525/59,94/2:1 et 625/50/2:1.
 | Q | +0,4127(B-Y) + 0,4778 (R-Y) | 
PAL | U | 0,493 (B-Y) | 
 | V | 0,877 (R-Y) | 
SECAM | D′r | –1,902 (R-Y) | 
 | D′b | 1,505 (B-Y) | 
P | Pb | 0,564 (B-Y) | Ces valeurs ont été définies par la SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers) et s’appliquent aux connexions analogiques avec les lecteurs DVD, BD, etc.
 | Pr | 0,713 (R-Y) | 
C | Cb | Pb+350 mV | 
 | Cr | Pr+350 mV | 

## Slide 15
Standard | CCIR B,G | FCC(USA) M
VHF, band I /MHz | 47 To 68 | 54 To 88
VHF, band III/MHz | 174 To 230 | 174 To 216
UHF, band IV/V/MHz | 470 To 853 | 470 To 890
Vision/Sound Carrier spacing | 5.5 MHz | 4.5 MHz
Chanel width | MHz B MHz G | 6 MHz
Sound modulation, FM deviation | FM 50KHz | FM 25KHz
Résumé des standards d’images et Fréquences

## Slide 16
Norme et standard de télévision
Balayage
Fréquences

## Slide 17
Paramètres des systèmes TV analogique couleur